## Slide 1: Laboratorio de Microprocesadores Trabajo práctico final Life Monitor Grupo 1
Lisandro Alvarez
Tomás González
Rocío Parra
Gonzalo Reina

## Slide 2: Diseño
Monitor de signos vitales

## Slide 3: Objetivos
Requerimientos
Medición de signos vitales
  Saturación de oxígeno
  Frecuencia cardíaca
  Temperatura corporal
  Electrocardiograma
Información en tiempo real en aplicación de celular o tablet
Alertas (pregrabadas en MP3) si alguna variable está fuera de rango
Herramientas disponibles
Microprocesador FRDM-K64F
ECG-AFE (AD8232)
Sensor de temperatura (MAX30205)
Oxímetro de pulso (MAX30102)
Interface Bluetooth (HC05)
I2S Codec (UDA1380)

## Slide 4: Implementación
Arquitectura de Firmware

## Slide 5: División en módulos y jerarquía
Temperature sensor
MAX30205, RTOS timer
EKG sensor
AD8232
I2C
Spo2 sensor
MAX30102, RTOS task
I2C, GPIO
PIT, ADC
Audio player
Bluetooth
UDA1380, RTOS timer, MP3 library
I2C, I2S
HC05
UART, GPIO
App
HAL
Drivers
I2C, UART: FreeRTOS
PIT, ADC, GPIO, I2S: SDK

## Slide 6: Tareas
Tarea principal: recibir eventos de sensors y despacharlos, detector variables fuera de rango
Audio task
Transferencias UART, I2C.. manejadas por FreeRTOS
Tarea de procesamiento diferido para oxímetro

## Slide 7: Tasks e interrupciones
SPO2_CALC_TASK_PRIORITY = 1
SPO2_TASK_PRIORITY = 2
SENSOR_TASK_PRIORITY = 3
configTIMER_TASK_PRIORITY = 4
AUDIO_TASK_PRIORITY = 5
NVIC_SetPriority(I2C0_IRQn, 4);
NVIC_SetPriority(PORTB_IRQn, 4);
NVIC_SetPriority(ADC0_IRQn, 4);
NVIC_SetPriority(UART3_RX_TX_IRQn, 5);
NVIC_SetPriority(I2S0_Tx_IRQn, 5);

## Slide 8: Módulos
ECG-AFE (AD8232)
Sensor de temperatura (MAX30205)
Oxímetro de pulso (MAX30102)
Interface Bluetooth (HC05)
Módulo I2S (UDA1380)

## Slide 9: Sensor de ECG (AD8232)
Lectura periódica triggereada por timer de FreeRTOS
Transferencia I2C manejada por FreeRTOS (driver intermedio de desarrollo propio)
Inmediatamente después de la lectura se envía el evento con la nueva muestra
Frecuencia de sampleo: 1Hz (1s)
Lectura periódica triggereada por PIT
El callback de conversión finalizada del ADC se utiliza para enviar la nueva muestra
Frecuencia de sampleo: 180Hz (~5ms)
Sensor de temperatura (MAX30205)

## Slide 10: Oxímetro de pulso (MAX30102)
Lectura periódica de LEDs triggereada por GPIO
spo2_task: enviar y guardar samples
calculus_task: calcular y enviar BPM y spO2 (cada 100 samples)
Frecuencia de sampleo: 25Hz (4ms)

## Slide 11: Audio playback
Verificación periódica del estado de los signos vitales para reproducir audios (timer FreeRTOS)
Reproducción basada en interrupciones

## Slide 12: Programación de memoria Flash
Utilización de GUI Flash Tool de MCUXpresso
Visualización del uso de memoria del programa mediante herramientas de MCUXpresso para determinar sectores disponibles.

## Slide 13: Transferencia HC05
BT_com_send_meas:
  Recibe evento de sensor (source y value)
  Genera paquete:
    [Header][Tag][Length][Data]
BT_com_set_alarm
  Recibe fuente de la alarma y booleano (set o reset)
  Genera paquete:
    [Header][Tag: ‘A’][Length: 2][Data]
    Data: [1 byte source][1 byte ‘S’ o ‘R’]

## Slide 14: Heartbeat - Android App
Main Activity
Control de elementos gráficos
Parseo de datos y alarmas
Instancia el thread de comunicación
Bluetooth Connection Service
Maneja la conexión con el dispositivo bluetooth
Parsea los datos recibidos y envía paquetes a Main Activity.

## Slide 15: Parseo de Paquetes
WAITING HEADER
WAITING TAG
WAITING DATA
WAITING LENGTH
HEADER_OK
LENGTH_OK
DATA_OK
packageCompleted
LENGTH_NOK
TAG_NOK
TAG_OK

## Slide 16: Tiempo y memoria usados por tasks
Uso de memoria Flash y SRAM

## Slide 17: Bibliografía y recursos
Helix Library
New signal processing methodology for obtaining heart rate and SpO2 data from the MAX30102 sensor manufactured by MAXIM Integrated Products, Inc.
Freescale SDK
FreeRTOS
Tutorial: Using Runtime Statistics with Amazon FreeRTOS V10
Mastering FreeRTOS Real Time Kernel

## Slide 18: ¡Gracias por su atención!